## Slide 1
机器人集成小组项目Ⅰ · 结课答辩
实验3
桌面物体自动分类整理
阶段一 mechArm 仿真
Gazebo + ROS 2，单个 Launch 起全套
阶段二 RoboMaster EP 真机
官方 Python SDK，真机侧无 ROS 2
马晨曦（组长） 24020036047
赵彦淞 · 安思瀚
2026 年 9 月
Notes: 各位老师好，我们汇报的是实验三，桌面物体自动分类整理。这一份由一个组统一交付，覆盖两个阶段：阶段一是 mechArm 的仿真，阶段二是 RoboMaster EP 真机。组内三个人分别负责仿真线、识别线和真机执行线。整场我会按五段来走：先给一张验收对账表，再讲系统是怎么搭起来的，然后用两条线的真实运行数据逐条对账，最后主动交代边界和遗留。

## Slide 2
六条验收标准，六条证据
达标不是我们说的 —— 是 result.json 的 verdict 和 real_run.json 的 evidence_grade 说的
任务书 §六 要求
我们的结果
证据在哪
自动分类不少于 2 类
2 类：cup / mouse
exp3/config/taxonomy.py
测试 6 个物体至少正确 5 个
placed_ok = ? / 6 待真机现场
记分轮 result.json
不人工判类、不人工触发动作
三个开关全关 ⇒ acceptance
记分轮 real_run.json
至少 2 类异常正确处理
空网格 + 未识别，各留记录
异常轮 run.log · records.jsonl
不碰撞、不超关节限位
失败即回 HOME；连续失败停线
run.log 收尾动作序列
一个入口启动全套
仿真单个 Launch；真机单条命令
ros2/task_control · real/run_real.py
橙色片段为待回填项：判定机制已实现并有离线用例覆盖，数值与截图等仿真实跑与真机现场产生，本页不预先填写。
sort_core/task.py · real/run_real.py
02
Notes: 这一页是整场的索引。左边一列是任务书第六节的六条验收标准，中间是我们目前的结果，右边写明每一条结论出自哪个文件。可以看到，类别数、三个开关全关、异常处理、失败即收尾、单入口启动这几条已经由代码和离线用例给出了结论。只有第二行还是空的，就是六个物体至少正确五个这一条，因为那个数字必须在真机记分轮上跑出来才算数。我们把它标成橙色的待回填，不预先填数，后面第三部分会专门交代这一行。

## Slide 3
任务定义：把任务书翻译成可实现的问题
任务书原文写明「不要求任意位置抓取」，于是问题被收窄成固定的网格号到固定位姿
01 扫描 6 格
单帧：类别 + 置信度 + 框
02 判断类别
未知类 / 低置信 / 框不落格三关
03 固定点抓取
网格号入参，不传坐标
04 分类放置
cup → P1，mouse → P2
我们不做什么 —— 任务书自己划的边界
不做任意位置抓取
任务书原文即写明不要求
不做动态避障
作业区是静态布置，无移动障碍
不判物体姿态
抓取点位姿固定，只按网格号
exp3/contract/PickPlace.action
03
Notes: 先把题目说清楚。任务书原文写明不要求任意位置抓取，于是这道题被它自己收窄成了固定的网格号到固定位姿：先扫六个格子，判断有没有、是什么，再按网格号调固定点抓取，分类放进两个料盒，遇到异常就跳过或者安全停。右边这一块是我们明确不做的三件事：不做任意位置抓取，不做动态避障，不判断物体姿态。这不是我们省事，是任务书自己划的边界；把它写在前面，是为了让后面每一个设计取舍都有依据可循。

## Slide 4
一个核心，两条线，只在两个缝隙上分叉
任务控制核心不认识 ROS、也不认识 EP，它只认识 scan() 与 pick_place() 两个函数
sort_core/ 任务控制核心：ROS-free 状态机
平台相关代码全部在这个框之外
缝隙 可替换面
scan() · pick_place()
仿真线 mechArm + Gazebo + ROS 2
scan() 取 Gazebo 相机 · pick_place() 走 PickPlace Action
真机线 RoboMaster EP
scan() 取 USB 相机 · pick_place() 走 EP SDK 六段原语
换平台不改核心 —— 仿真与真机只在两个缝隙后面不同。
sort_core/ · ros2/ · real/
04
Notes: 这一页是整场的中心。任务控制核心 sort_core 是一个不依赖 ROS 的状态机，它不认识 ROS，也不认识 EP。整套系统只在两个地方分叉，就是中间这两道缝隙：scan 负责给出桌面状态，pick_place 负责把一次取放做出来。左边是仿真线，scan 取 Gazebo 相机，pick_place 走 PickPlace Action；右边是真机线，scan 取 USB 相机，pick_place 走 EP 的原语。换平台不改核心，这是整个实验里最重要的一个设计决定，也是后面所有结论能复用的前提。

## Slide 5
为什么传网格号，而不是坐标
底盘是开环里程计、相机是另一套坐标系，两者没有已知关系，也不需要建立
PickPlace.action
入参 cell_id : uint8
网格编号 1..6
入参 expected_cls : string
cup / mouse
反馈 stage : uint8
六段之一
结果 verdict : string
ok / fail
契约里没有坐标 —— 这是刻意的
1
两套坐标系不需要建立关系
底盘开环里程计、相机另一套坐标 —— 任务书也没要求对齐
2
契约不随平台变，任务核心一行不改
两条线实现同一个 action，换平台只换它后面的实现
3
失败可按六段定位
approach / grasp / lift / carry / release / retract
坐标由执行侧自己查表，核心只管「是哪一个格子」。
exp3/contract/PickPlace.action
05
Notes: 接下来解释一个被问过很多次的选择：为什么契约里传的是网格号，而不是坐标。契约只有两个入参，网格编号和期望类别；反馈是六段阶段号，结果是成功或者失败。三条理由。第一，底盘是开环里程计，相机是另一套坐标系，两者没有已知关系，也没有必要建立。第二，契约不随平台变，所以任务核心一行都不用改。第三，失败可以按六段定位到具体是哪一步，而不是笼统地报一句抓取失败。坐标由执行侧自己查表，核心只管是哪一个格子，这是刻意的。

## Slide 6
状态机的两个关键决定
跳过不打断其余物体，失败立即回安全态；每个物体各记一条，字段正好是任务书点名要的那几项
决定一 跳过，还是失败
跳过 继续下一个物体
空网格（不记录） · out_of_grid · unrecognized_object
失败 立即回安全态
safe_reset（开爪 → 抬到高 → 回 HOME）；连续失败 safety_stop
决定二 每个物体各记一条
cls
识别类别
grasp_ok
抓取结果
place_ok
放置结果
reason
异常信息（成功为 null）
records.jsonl 每物体一行（离线夹具产出，非现场数据）
{"decision": "exec", "cell_id": "c1", "cls": "cup", "conf": 0.93, "grasp_ok": true, "place_ok": true, "reason": null,
"detail": "mock: removed cup from c1", "ts": "2026-09-12T16:19:10"}
{"decision": "exec", "cell_id": "c4", "cls": "mouse", "conf": 0.93, "grasp_ok": true, "place_ok": true, "reason": null,
"detail": "mock: removed mouse from c4", "ts": "2026-09-12T16:19:10"}
sort_core/task.py · sort_core/taxonomy.py
06
Notes: 这一页讲状态机里两个真正拿主意的决定。第一，遇到空网格、网格外或者未识别，我们选择跳过，记一条就继续做下一个物体，不打断其余；而抓取失败这类动作级失败，立即收尾回安全位，连续失败就停线。这样区分的原因是，偶发抖动和真的卡死必须能分开，一次误检不应该让整轮验收中断。第二，每个物体各记一条记录，字段是识别类别、抓取结果、放置结果和异常信息，正好是任务书点名要的那几项。下面这四行是离线夹具跑出来的真实记录，它是用来验证日志格式的，不是现场数据，所以我们标明了来源。

## Slide 7
识别链路：复用实验一的模型，不另起一套
同一份权重、同一套预处理、同一个置信阈值，两条线只是外壳不同
共享 两条线完全一样
权重
实验一训好的那一份，不重训
归一化
letterbox + /255，与训练时一致
conf_min
同一个阈值，不按线调
差异 只有外壳分叉
仿真线
Gazebo 相机出图，直接取话题
真机线
USB 相机取帧 → 单应矫正
模型、预处理、阈值都不动
检测框 → 网格号
取检测框中心点，落在哪个网格就归哪一格；不落格即判 out_of_grid，走跳过路径。
两条线共用同一份识别逻辑 —— 差异只在「图从哪来」。
real/camera.py · config/task.json
07
Notes: 识别这一块我们没有另起一套。权重用的是实验一训好的那一份，没有重训；归一化是跟训练时一致的 letterbox 加除以二百五十五；置信阈值两条线共用同一个。两条线真正的差别只在图从哪里来：仿真线直接取 Gazebo 相机的话题，真机线取 USB 相机的帧，再做一次单应矫正，因为我们没有相机支架，相机是垫高以后斜着俯视的。检测框的中心点落在哪个网格就归哪一格，不落格就判成网格外，走上一页说的跳过路径。

## Slide 8
阶段一：mechArm 仿真验收
单个 Launch 起全套 · 记分轮 verdict = PASS（5/6）· 异常轮单独跑
启动方式 一个入口起全套（检测源见页底口径）
ros2 launch exp3_sim exp3_sim.launch.py
任务书 §六 最后一条
物体分类结果
records.jsonl 逐物体记录
5 / 6 PASS
result.json：placed_ok / objects_seen
异常处理结果
空网格 + 未识别各留记录
TRIAL
异常轮 c3 零记录，其余 5/5
规划与限位
六段动作链的规划失败次数
0 次
叠第 2 层仍有 LCP 爆解 → 遗留
这一页数字的口径（必须分开陈述）
记分轮的检测框由真值投影给出：物块世界坐标经同一份相机标定投影为像素，再走完全相同的映射链路。
原因是容器内无 GPU、Gazebo 软渲染会停帧；故本页只证明标定与执行链，不声称 HSV 检测全程有效。
ros2/exp3_sim/launch/exp3_sim.launch.py
08
Notes: 从这里开始是两条线的结果。阶段一是 mechArm 仿真，启动方式是一个入口起全套，就是这条 ros2 launch 命令。三张卡片都是九月二十四日实跑出来的数字。第一张是记分轮的分类结果：正确放入对应料盒五个，场上物体共六个，判定通过，而及格线就是五个。第二张是异常处理：异常轮故意把 c3 那一格空着，结论是试跑，因为规则只对完整的验收轮下通过或者失败，所以这一轮必须和记分轮分开跑；空网格这条的正确证据不是某一行写了什么，而是记录文件里根本没有 c3 这一行，结果文件的原因码里也没有它的键。第三张是规划失败零次，六段动作链全程没有一次求不出解。页底那一块是这一页数字的口径，我主动交代：云机容器里没有显卡，Gazebo 走软件渲染，跑到第三四轮画面会停住，帧戳照常往前推，内容却一字不变，于是依赖图像的识别就失效了。为了把故障隔离在渲染这一段、继续验证下游链路，记分轮改用真值投影生成检测框：物块的世界坐标经同一份已经标定好的相机参数投影成像素，后面走完全相同的像素到桌面再到格子的映射。相机标定和映射链路一行没动，动的只是框从哪来。所以这一页能证明的是标定正确、投影与映射正确、执行链可行；不能说的是 HSV 检测算法在整轮任务中稳定有效——渲染健康的那一轮它确实做到了六格全对，但后面几轮拿不到证据，这一点我们不夸大。

## Slide 9
EP 的形态决定了设计
臂只有一个水平自由度，横向覆盖必须靠底盘转向 —— 这就是网格号到固定位姿表的由来
全向底盘 + 2 轴臂 + 夹爪
工程形态（不是步兵形态）
扫一遍、按格抓、按类放 —— 作业区是静态的
任务书原文不要求任意位置抓取
臂只有一个水平自由度
前伸 ≈ 0.22 m 垂直 ≈ 0.15 m
横向覆盖必须靠底盘转向到固定位姿
⇒ 网格号到固定位姿表，就是从这里来的
无 ROS 2，只有官方 Python SDK
真机侧因此不存在 Launch 文件
单条命令启动整链
口径已与老师确认
底盘定位是开环里程计
原点 = 上次上电处
位姿随上电作废，臂与夹爪档位不受影响
所以换场地或重启必须重标底盘
设计不是照搬仿真 —— EP 的形态本身就是约束条件。
config_real/ep_waypoints.json · real/标定说明.md
09
Notes: 阶段二是 RoboMaster EP 真机。这一页想说明的是，EP 的形态本身就在决定我们的设计。它是全向底盘加两轴臂加夹爪的工程形态，作业区是静态的；最关键的约束是臂只有一个水平自由度，前伸大约零点二二米，垂直大约零点一五米，所以桌面上的横向覆盖只能靠底盘转过去，这就是网格号到固定位姿表这个设计的由来。另外两条也同样重要。真机侧没有 ROS 2，只有官方的 Python SDK，所以真机线上不存在 Launch 文件。底盘定位是开环里程计，原点就是上次上电的位置，位姿会随着上电作废，而臂和夹爪的档位不受影响。

## Slide 10
六段动作到 EP 原语的映射
只报这一段的代码真能做出来的判断，不替谁宣布一个没人做过的判定
段
EP 原语（ep/drive/rm.py）
失败时给出的 reason
1
approach
运动到格上方并下探
goto(cell_pose) → arm_moveto(grab_low)
unreachable_target
3
lift
抬到高位，判 held
arm_moveto(lift_high) + HELD 确认
grasp_failed
5
release
下放 · 松爪 · 判 placed
arm_moveto(release_low) → gripper_open() + PLACED 确认
dropped_or_missed_place
2
grasp
压紧夹爪
gripper_close()
exec_error
4
carry
移到料盒上方
goto(bin_pose)
unreachable_target
6
retract
退回安全位
arm_moveto(lift_high) + goto(home_pose)
exec_error
唯一不同的一段是 retract：仿真报 unreachable_target（来自规划器的可达性判定） 真机报 exec_error —— EP 没有规划层，没有任何东西产出过「不可达」这个结论
real/ep_backend.py · ros2/task_control/pick_place_server.py
10
Notes: 这一页是六段动作到 EP 原语的映射。approach 是底盘开到网格位姿再下探，grasp 就是夹爪压紧，lift 抬到高位并判 held，carry 开到料盒位姿，release 下放、松爪、判 placed，retract 退回安全位。右边一列是每一段失败时给出的原因，它遵循一条总规则：只报这一段的代码真能做出来的判断，不替谁宣布一个没人做过的判定。最典型的是夹取段，grasp 只调夹爪闭合，从来没有判过 held，所以它失败只能报驱动硬错；判定没夹起是下一段 lift 的事。唯一和仿真不一致的是退回段，仿真报不可达，真机报驱动硬错，因为 EP 没有规划层，没有任何东西产出过不可达这个结论。

## Slide 11
四份分开署名的标定，加一道硬闸门
未标定一律写 null，启动先过闸门，没过连机器人都不连 —— 这是设计不是故障
四份记录，分开署名
记录
落在哪个文件
署名
相机标定
task.json · camera.calibration
赵彦淞
取物网格
grid_cells.json · calibration
马晨曦
分类料盒
bins.json · calibration
马晨曦
EP 位姿
ep_waypoints.json · calibration
马晨曦
硬闸门：没过就不连机器人
config_check.py --config-dir config_real --require-calibrated
未标定的项一律写 null —— 不编占位值填上
闸门在连机器人之前，没有「跳过」选项
越界指令被 SDK 安静钳制
只 WARN 不抛异常 —— 读回差 >3 mm 就拒绝记录
里程计原点跟着上电位姿走
换场地或重启 ⇒ 底盘位姿全部作废重标
相机被碰没有提示
现象酷似底盘漂移；跑前用网格纸已知角点复核
real/calibrate.py · config_check.py · real/标定说明.md
11
Notes: 真机上的每一个底盘位姿和臂档位都必须现场实测，没有可推断的默认值，所以我们把标定做成了四份分开署名的记录：相机标定由赵彦淞负责，取物网格、分类料盒和 EP 位姿三份由我负责。未标定的项一律写 null，而不是编一个像样的数填上。启动的第一件事是过这道硬闸门，没过就直接退出，连机器人都不连，而且不在同一个进程里给跳过闸门的选项；要跳过只能去改配置里的标定记录，那是留痕的。下面三条是现场踩出来的坑：越界的臂指令会被 SDK 安静地钳制，只警告、不抛异常，所以记录前要核对读回值，差超过三毫米就拒绝写入；里程计原点跟着上电位姿走，换场地或者重启之后整张表作废；相机被碰到不会有任何提示，现象很像底盘漂移，所以跑之前要用网格纸上已知的角点复核。

## Slide 12
真机记分轮的结果
结论由 result.json 的字段给出，不由口述给出
verdict
待回填
PASS / FAIL / TRIAL
placed_ok
? / 6
正确分类放置数 · pass_line = 5
objects_seen
待回填
上桌物体数 · required_total = 6
exit_status
待回填
no_target / no_exec / safety_stop
exit_status 说什么
no_target = 全部处理完（正常结束） no_exec = 只剩不可执行目标 safety_stop = 保护停止
真机视频关键帧
答辩只播视频，不现场复现 —— 截帧与关键帧路径待现场产出后回填。
视频截帧占位
exp3_logs_real/run_*/result.json · real/run_real.py
12
Notes: 这一页是真机记分轮的结果，四个字段全部空着，等现场跑完回填。verdict 是这次运行下的结论，规则只给完整的验收轮下通过或者失败。placed_ok 是正确分类放置的个数，任务书的线是六个里对五个。objects_seen 是本轮上桌看到的物体数，要求是六个。exit_status 说明这次是怎么结束的：no_target 表示全部处理完，no_exec 表示只剩下不可执行的目标，safety_stop 表示保护性停止。右下角是视频截帧的占位。答辩只播视频、不做现场复现，所以这一页的结论由结果文件的字段给出，不由口述给出。

## Slide 13
四类异常 → 我们的两条路径
空网格不产生原因码，正确的证据是那一格根本没有产生任何记录
跳过类 不产生失败，不打断其余
空网格
不产生任何记录，也不进 reasons
未识别
decision=skip，按格去重只记一条
网格外
decision=skip，不尝试抓取
失败类 立即回安全态
抓取失败 · 不可达
safe_reset；连续失败停线
空网格的证据是什么
不是原因码，是「那一格没有记录」
证据一 records.jsonl 里没有该格 证据二 result.json 的 reasons 没有它
空网格轮 verdict 必然是 TRIAL
必须与记分轮分开跑，不能混在一轮里
偶发抖动与真卡死必须能分开
单次失败只累计 fail_streak 并重扫重试；连续 3 次（fail_limit）才 safety_stop —— 避免一次误检就中断整轮验收。
sort_core/task.py · docs/异常测试记录.md
13
Notes: 任务书要求至少正确处理两类异常，我们把四类归成了两条路径。跳过这一类包括空网格、网格外和未识别，它们不产生失败，也不打断其余物体；失败这一类是抓取失败和不可达，立即回安全态收尾，连续失败就停线。这里有一个细节值得单独说：空网格不产生原因码，它正确的证据不是某一行写了什么，而是那一格根本没有产生任何记录，记录文件里没有它的行，结果文件的 reasons 里也没有它的键。另外，空网格那一轮的结论必然是试跑，因为规则只给完整的验收轮下通过或者失败，所以它必须和记分轮分开跑。最后一条口径是，单次失败只累计并重扫重试，连续三次才安全停止，避免一次误检就中断整轮验收。

## Slide 14
三个开关全关，代码自己给出证据等级
不靠人记、不靠人声明 —— evidence_grade 由代码算出来
--dry-run
没碰真机，用假 EP 打动作链
evidence_grade ⇒ rehearsal
--assume-judge
没人确认夹住、放正，一律算成功
evidence_grade ⇒ rehearsal
--confirm-each
人按回车才动作 —— 人工触发动作
evidence_grade ⇒ rehearsal
三个全关 ⇒ acceptance · 任一开启 ⇒ rehearsal
记分轮要的就是那一行 acceptance —— 它写在 real_run.json 里，与 result.json 分开存放。
real_run.json
evidence_grade · rehearsal_reasons · judge · calibration · operator_confirms（正常一轮 = 2 × 物体数）
real/run_real.py · real/标定说明.md §8
14
Notes: 这一页回答的是评委很可能会问的一个问题：你们是不是人手帮了忙。答案不靠人记，也不靠人声明，而是由代码算出来。有三个开关会让这次运行够不上验收凭据。dry-run 意味着根本没碰真机；assume-judge 意味着没有人确认夹住和放正；confirm-each 意味着人按回车才动作，也就是人工触发动作。任意开一个，这次的证据等级就记成 rehearsal；三个全关才是 acceptance，记分轮要的就是那一行。这些信息写在 real_run.json 里，和结果文件分开存放，验收时一查就知道这一份能不能用。顺便说明一句，HELD 和 PLACED 这两处人工回答不算违规，因为 EP 没有任何物块位姿感知，判夹住没有、放正没有只能靠人；任务书禁的是判类别和触发动作。正常一轮的确认次数正好是物体数的两倍，这个数也记在文件里，可以核。

## Slide 15
三个「现象 → 根因 → 怎么办」
第三个问题证明我们不是跑通就完事，而是把语义推到了结论层
现象
根因
怎么办
臂「抓不到」但读数很稳 看起来像抓取不稳定
越界指令被 SDK 安静钳制 这一档永远够不到
记录前核对读回值 差 >3 mm 就拒绝写入
「没连上」和「跑挂了」 从文件上分不开
连不上时目录里只有 run.log 没有 result.json
照实写一份没跑成的运行 outcome=connect_failed
空网格轮跑出来是 TRIAL 不是 PASS
verdict 只给完整的验收轮下 PASS / FAIL
单独排一轮异常测试 与记分轮分开跑
第三个问题改变了现场怎么排轮次 —— 这是跑出来才知道的。
real/标定说明.md · sort_core/task.py
15
Notes: 这一页是三个被推到结论层的问题。第一个，臂抓不到但读数很稳，看起来像抓取不稳定，根因是越界指令被 SDK 安静钳制，那一档永远够不到，所以我们改成记录前核对读回值，差超过三毫米就拒绝写入。第二个，没连上和跑挂了必须能从文件上分开，原来的毛病在于连不上时目录里只有日志、没有结果文件，所以我们照实写一份没跑成的运行，把 outcome 记成 connect_failed。第三个，空网格轮跑出来是试跑而不是通过，根因是判定规则只给完整的验收轮下结论，所以现场必须单独排一轮异常测试，和记分轮分开跑。第三个问题最能说明我们不是跑通就完事，它直接改变了现场怎么排轮次。

## Slide 16
分工落到文件上
同一份 schema、两套数 —— 两条线各管各的配置，谁都不用抢同一个文件
马晨曦 组长
仿真线 · 任务控制核心
sort_core/ 状态机 · 日志 schema
ros2/ 仿真链路与 PickPlace server
config/ 仿真场景坐标
离线 205 项用例全绿
赵彦淞 组员
识别线 · 相机与检测
weights/ 实验一权重（复用）
real/camera.py 检测缝隙
task.json · camera.calibration
相机标定（homography）
安思瀚 组员
真机线 · EP 执行与工具链
real/ep_backend.py 六段 → 原语
real/calibrate.py EP 位姿标定
config_real/ 现场实测值
现场跑线与记录
同一份 schema，两套数
config/
仿真线：场景坐标 task.json · grid_cells.json · bins.json
config_real/
真机线：现场实测值 前三份同名 + ep_waypoints.json（EP 执行侧参数）
config/ ⇄ config_real/
16
Notes: 分工最终落到了文件上。我担任组长，负责仿真线和任务控制核心，包括 sort_core 里的状态机、日志 schema 和 taxonomy，ros2 那条仿真链路，以及 config 里的场景坐标。赵彦淞负责识别线，包括复用实验一的权重、检测缝隙和相机标定。安思瀚负责真机线和 EP 执行，包括六段到原语的映射、标定工具和现场实测值。下面这一块是配置的划分：两条线用同一份 schema，但是两套数；config 是仿真的场景坐标，config_real 是现场实测值，真机那一份多一个 ep_waypoints.json，承担 EP 执行侧的参数。这样各管各的配置，谁都不用抢同一个文件。

## Slide 17
已知边界与遗留
主动交代比被问出来好；每条边界都写清触发条件与后果
01
真机只在同一次上电内有效 ★待现场
触发：换场地或重启（odom 原点跟着上电位姿走） 后果：底盘位姿全部作废，必须重标
02
真机侧没有 ROS 2，因而没有 Launch 文件
触发：EP 不提供 ROS 2 话题与服务 后果：真机线改单条命令入口，口径已与老师确认
03
HELD / PLACED 由操作员回答物理事实 ★待现场
触发：EP 没有任何物块位姿感知 后果：正常一轮问 2 × 物体数 次，次数写进 real_run.json
04
真机实物最终选型仍有风险 ★待现场
触发：扁平的 mouse 要在 1～2 cm 高度处夹 后果：够不够得到没人验过，现场先试，够不到就垫高
real/标定说明.md · real/run_real.py
17
Notes: 最后一页想主动交代边界，而不是等着被问出来。第一条，真机只在同一次上电内有效，换场地或者重启之后底盘位姿全部作废，必须重标。第二条，真机侧没有 ROS 2，因而没有 Launch 文件，改成了单条命令入口，这个口径已经和老师确认过。第三条，HELD 和 PLACED 由操作员回答物理事实，正常一轮是物体数的两倍，次数记录在案。第四条，真机实物最终选型还有风险，尤其是扁平的鼠标类要在大概一到两厘米的高度夹取，够不够得到目前没人验过，现场先试，够不到就垫高。第一条、第三条和第四条里的部分结论要靠现场才能坐实，我们在页面上标了待现场。

## Slide 18
结论与提交材料
一份核心、两个缝隙、两条线，证据在文件里
同一套 ROS-free 的任务控制核心，只换 scan() 与 pick_place() 两个缝隙， 就从 mechArm 仿真落到 RoboMaster EP 真机。
任务书 §七 提交材料
小组报告
个人报告（三人各一份）
状态机规格与 config
模型与类别说明
依赖说明
演示视频（本次只播视频）
实验结果记录
每页左下角的标签，就是该页对应的代码位置 —— 全篇 18 页都可回溯到文件。
exp3/README.md · 提交材料清单
18
Notes: 收束成一句话：一份任务控制核心，两个可替换的缝隙，两条线，证据都在文件里。同一套不依赖 ROS 的任务控制核心，只换 scan 和 pick_place 两个缝隙的实现，就从 mechArm 仿真落到了 RoboMaster EP 真机。右边是任务书第七节的提交材料清单：小组报告，三人各自的个人报告，状态机规格与配置，模型与类别说明，依赖说明，演示视频，还有实验结果记录。最后提一句全篇的读法：每一页左下角的标签就是这一页对应的代码位置，十八页都可以回溯到文件。我们的汇报到这里，请老师提问。